Znalec:	Ing. Sviržovský Štefan,  Jesenského 27, Žiar nad Hronom

telefón - 0907 818 361, 045/6722 656.

Zadávateľ posudku:

Tidly Gas, s. r. o .

Dolná 5, 96901 Banská Štiavnica,

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 12546/S,

IČO: 36 612 065,

DIČ: 2022211180,

IČ DPH: SK2022211180

Číslo spisu/objednávky: 	 ústna objednávka

ZNALECKÝ POSUDOK

číslo 45/2019

Vo veci:       	Stanovenia všeobecnej hodnoty stavby  reštauracie s.č. 7552 na p.č. 8943/5, vonkajších úprav a pozemkov v obci Ružomberok, k.ú. Ružomberok  vedených na LV č. 14726

Počet strán ( z toho príloh)   :          (      )

Počet vyhotovení:   3

## I. ÚVOD

1. Úloha znalca: 	Stanovenia všeobecnej hodnoty stavby  reštauracie s.č. 7552 na p.č. 8943/5, vonkajších úprav a pozemkov v obci Ružomberok, k.ú. Ružomberok  vedených na LV č. 14726

2.  Účel znaleckého posudku: Podklad pre výkon záložného práva.

3. Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): 	    						26.10.2018

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje:   26.10.2018

5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:

a) Podklady dodané zadávateľom :

Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva  č.  14726

Kópia z katastrálnej mapy,

Kolaudačné rozhodnutie

b) Podklady získané znalcom:

Porovnanie skutkového stavu pri obhliadke.

6. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:

Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

228 VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. júla 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7. Definície posudzovaných veličín  a použitých postupov:

1. Všeobecná hodnota (VŠH) Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

2. Východisková hodnota stavieb (VH) Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.

3. Technická hodnota (TH) Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania.

4. Výnosová hodnota (HV) Výnosová hodnota je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.

5. Stavby1 ) Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

8. Osobitné požiadavky zadávateľa:

neuvedené

## II. POSUDOK

### 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Výber použitej metódy:

Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č.3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Vo výpočte sú použité rozpočtové ukazovatele a metodické postupy stanovenia všeobecnej hodnoty uvedené

v "Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline .

Všeobecná hodnota je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie . Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávaním  a kombinovanou metodou nie je možné vykonať, pretože pre daný typ nehnuteľnosti nemal znalec k dispozícii podklady .  Výpočet východiskovej a technickej hodnoty je vykonaný v zmysle citovanej vyhlášky a jej prílohy.

b). Vlastnícke a evidenčné údaje:

1) LIST VLASTNÍCTVA č. 14726   k.ú. Ružomberok v prílohe tohto Znaleckého posudku

c). Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:

- Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 26.10.2018

- Zameranie vykonané dňa 26.10.2018

- Fotodokumentácia vyhotovená dňa 26.10.2018

d) Technická  dokumentácie , namä porovnanie súladu projektovej dokumentácie  a stavebnej dokumentácie so zisteným  skutočným stavom :

Skutkový stav je zdokumentovaný v prílohe znaleckého posudku. Právna dokumentácie je v súlade so skutkovým stavom

e) údaje katastra nehnuteľností, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným skutočným stavom  :

Reštaruracia je vedená na LV a zakreslená na kópii z katastrálnej mapy

f) vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia; stavby, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, sa identifikujú parcelným číslom pozemku, na ktorom sú postavené :

Podľa LV č. 14726 a prislušenstva s pozemkami.

g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľnosti, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:

Nezistené.

### 2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

#### 2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

##### 2.1.1 Reštaurácia s.č. 7552 na p.č. 8943/5

POPIS STAVBY

Ide o objekt dvojpodlažný bez podpivničenia so sedlovou strechou, ktorý bol daný do užívania v roku 2005.

Dispozične pozostáva :   je zakreslené s popisom  miestností ba výkresoch v prílohe tohto posudku.

Posúdenie charakteru stavby :

Z posúdenia vyplýva, že pôdorysný rozmer ohraničený nosnými konštrukciami je menší v oboch smeroch ako 10,0 m a objem voľného nadzemného priestoru je 100 celkového obostavaného nadzemného priestoru, preto sa jedná o budovu.

Stavebno - technický popis :

Základy betónové s podmurovkou betonovu a vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, murivo je murované, Vykurovanie je cez plynovu kotolňu a to podlahové, radiátory a krbom. Budova je pravidelne udržiavana a je v dobrom technickom stave. V prízemí je reštauracia, kuchyňa so zázemím a kotolňa a na poschodí podkrovia ktoré je prístupné z budovy na .č. 8942 su izby.

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	801 84 budovy jedální, reštaurácií a kaviarní

KS:	1211 Hotelové budovy

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

| Výpočet | Obstavaný priestor [m3] |
| --- | --- |
| Základy |  |
| 12,2*24,75*1 + 1,4*7,8*1 | 312,87 |
| Vrchná stavba |  |
| 12,2*24,75*3,5 | 1 056,83 |
| Zastrešenie |  |
| 12,2*24,75*4,7/2 | 709,58 |
| Ostatné |  |
| vikiere 10*1,2*1,5*2/2 | 18,00 |
| Obstavaný priestor stavby celkom | 2 097,28 |

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU

Rozpočtový ukazovateľ: 	RU = 2 618 / 30,1260 = 86,90 €/m3

Koeficient konštrukcie: 	kK = 0,939 (murovaná z tehál, tvárnic, blokov)

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu

| Podlažie | Číslo | Výpočet ZP | ZP [m2] | Repr. | Výpočet výšky (h) | h [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadzemné | 1 | 12,2*24,75 | 301,95 | Repr. | 3,5 | 3,5 |
| Podkrovné | 2 | 12,2*24,75 | 301,95 | Repr. | 3,5 | 3,5 |

Priemerná zastavaná plocha: 	(301,95 + 301,95) / 2 = 301,95 m2

Priemerná výška podlaží: 	(301,95 * 3,5 + 301,95 * 3,5) / (301,95 + 301,95) = 3,50 m

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: 	kZP = 0,92 + (24 / 301,95) = 0,9995

Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: 	kVP = 0,30 + (2,10 / 3,5) = 0,9000

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu

| Číslo | Názov | Cenový podiel RU [%] cpi | Koef. štand. ksi | Úprava podielu cpi * ksi | Cenový podiel hodnotenej stavby [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konštrukcie podľa RU |  |  |  |  |
| 1 | Základy vrát. zemných prác | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 5,94 |
| 2 | Zvislé konštrukcie | 15,00 | 1,00 | 15,00 | 14,86 |
| 3 | Stropy | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 7,92 |
| 4 | Zastrešenie bez krytiny | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 5,94 |
| 5 | Krytina strechy | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,97 |
| 6 | Klampiarske konštrukcie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| 7 | Úpravy vnútorných povrchov | 7,00 | 1,00 | 7,00 | 6,93 |
| 8 | Úpravy vonkajších povrchov | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,97 |
| 9 | Vnútorné keramické obklady | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,97 |
| 10 | Schody | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,97 |
| 11 | Dvere | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 3,96 |
| 12 | Vráta | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Okná | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 5,94 |
| 14 | Povrchy podláh | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,97 |
| 15 | Vykurovanie | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 4,95 |
| 16 | Elektroinštalácia | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 5,94 |
| 17 | Bleskozvod | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| 18 | Vnútorný vodovod | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,97 |
| 19 | Vnútorná kanalizácia | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 2,97 |
| 20 | Vnútorný plynovod | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| 21 | Ohrev teplej vody | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,98 |
| 22 | Vybavenie kuchýň | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 3,96 |
| 23 | Hygienické zariadenia a WC | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 3,96 |
| 24 | Výťahy | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ostatné | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 3,96 |
|  | Spolu | 100,00 |  | 101,00 | 100,00 |

Koeficient vplyvu vybavenosti: 	kV = 101,00 / 100 = 1,0100

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

Východisková hodnota na MJ: 	VH = RU * kCU * kV * kZP * kVP * kK * kM	[€/m3]

VH = 86,90 €/m3 * 2,494 * 1,0100 * 0,9995 * 0,9000 * 0,939 * 1,01

VH = 186,7454 €/m3

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reštaurácia s.č. 7552 na p.č. 8943/5 | 2005 | 14 | 86 | 100 | 14,00 | 86,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 186,7454 €/m3 * 2097,28 m3 | 391 657,39 |
| Technická hodnota | 86,00 % z 391 657,39 € | 336 825,36 |

#### 2.2 PRÍSLUŠENSTVO

##### 2.2.1 Prístrešok pre sedenie na p.č. 8943/1

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815 Objekty pozemné zvláštne

KS1:	127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy

KS2:	127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované

MERNÉ JEDNOTKY

| Podlažie | Začiatok užívania | Výpočet zastavanej plochy | ZP [m2] | kZP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 2016 | 10,5*6,5 | 68,25 | 18/68,25=0,264 |

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

| Bod | Položka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 2 | Základy a podmurovka |  |
|  | 2.1 betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná | 925 |
| 3 | Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) |  |
|  | 3.6 iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere | 205 |
| 4 | Stropy |  |
|  | 4.3 trámčekové bez podhľadu | 205 |
| 5 | Krov |  |
|  | 5.1 väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové | 680 |
| 6 | Krytina strechy na krove |  |
|  | 6.2.a pálené ťažké korýtkové, vlnovky, francúzske, Holland, Portugal, obyčajné dvojdrážkové | 465 |
| 8 | Klampiarske konštrukcie |  |
|  | 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) | 100 |
| 9 | Vonkajšia úprava povrchov |  |
|  | 9.5 napustenie impregnáciou | 180 |
| 10 | Vnútorná úprava povrchov |  |
|  | 10.5 napustenie impregnáciou | 50 |
| 14 | Podlahy |  |
|  | 14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba | 145 |
| 18 | Elektroinštalácia |  |
|  | 18.4 len svetelná - poistky | 190 |
|  | Spolu | 3145 |

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

| 23 | Kanalizácia |  |
| --- | --- | --- |
|  | 23.4 z kuchyne (1 ks) | 30 |
|  | Spolu | 30 |

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

| Podlažie | Výpočet RU na m2 ZP | Hodnota RU [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| 1. NP | (3145 + 30 * 0,264)/30,1260 | 104,66 |

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Podlažie | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NP | 2016 | 3 | 77 | 80 | 3,75 | 96,25 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 104,66 €/m2*68,25 m2*2,494*1,01 | 17 992,90 |
| Technická hodnota | 96,25% z 17 992,90 | 17 318,17 |

##### 2.2.2 Oplotenie areálu pletivo - čast patriaca k pozemkom

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815 2 Oplotenie

KS:	2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

| Pol. č. | Popis | Počet MJ | Body / MJ | Rozpočtový ukazovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základy vrátane zemných prác: |  |  |  |
|  | z kameňa a betónu | 86,70m | 700 | 23,24 €/m |
|  | Spolu: |  |  | 23,24 €/m |
| 3. | Výplň plotu: |  |  |  |
|  | zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky | 138,72m2 | 380 | 12,61 €/m |

Dĺžka plotu:   	86,7 m

Pohľadová plocha výplne:   	86,7*1,6 = 138,72 m2

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplotenie areálu pletivo - čast patriaca k pozemkom | 2008 | 11 | 39 | 50 | 22,00 | 78,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | (86,70m * 23,24 €/m + 138,72m2 * 12,61 €/m2) * 2,494 * 1,01 | 9 481,71 |
| Technická hodnota | 78,00 % z 9 481,71 € | 7 395,73 |

##### 2.2.3 Oplotenie areálu murované

ZATRIEDENIE STAVBY

JKSO:	815 2 Oplotenie

KS:	2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

| Pol. č. | Popis | Počet MJ | Body / MJ | Rozpočtový ukazovateľ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základy vrátane zemných prác: |  |  |  |
|  | z kameňa a betónu | 38,60m | 700 | 23,24 €/m |
| 2. | Podmurovka: |  |  |  |
|  | betónová monolitická alebo prefabrikovaná | 38,60m | 926 | 30,74 €/m |
|  | Spolu: |  |  | 53,98 €/m |
| 3. | Výplň plotu: |  |  |  |
|  | z drev. výplňou vodorovnou alebo zvislou v oceľ. rámoch | 30,88m2 | 425 | 14,11 €/m |

Dĺžka plotu:   	2,4*7 + 21,8 = 38,60 m

Pohľadová plocha výplne:   	38,6*0,8 = 30,88 m2

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oplotenie areálu murované | 2008 | 11 | 49 | 60 | 18,33 | 81,67 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | (38,60m * 53,98 €/m + 30,88m2 * 14,11 €/m2) * 2,494 * 1,01 | 6 346,08 |
| Technická hodnota | 81,67 % z 6 346,08 € | 5 182,84 |

##### 2.2.4 Prístrešok pre drevo na p.č. 8943/1

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	Altánok

Kód KS:	2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	21. Altánok

Bod:	21.1. Drev. konštr., strecha, čiast. výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	3120/30,1260 = 103,57 €/m2 ZP

Počet merných jednotiek:  	8*2,7 = 21,6 m2 ZP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prístrešok pre drevo na p.č. 8943/1 | 2008 | 11 | 39 | 50 | 22,00 | 78,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 21,6 m2 ZP * 103,57 €/m2 ZP * 2,494 * 1,01 | 5 635,15 |
| Technická hodnota | 78,00 % z 5 635,15 € | 4 395,42 |

##### 2.2.5 Prestrešenie pri reštaurácii

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	Altánok

Kód KS:	2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	21. Altánok

Bod:	21.1. Drev. konštr., strecha, čiast. výplň stien, alebo bez výplne, podlaha a strecha

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	3120/30,1260 = 103,57 €/m2 ZP

Počet merných jednotiek:  	3,2*10 = 32 m2 ZP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestrešenie pri reštaurácii | 2005 | 14 | 16 | 30 | 46,67 | 53,33 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 32 m2 ZP * 103,57 €/m2 ZP * 2,494 * 1,01 | 8 348,37 |
| Technická hodnota | 53,33 % z 8 348,37 € | 4 452,19 |

##### 2.2.6 Oporny múr oproti reštaurácii

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	815 4 Oporné múry

Kód KS:	2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	9. Oporné múry (JKSO 815 4)

Bod:	9.4. Železobetónové - monolitické

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	1555/30,1260 = 51,62 €/m3 OP

Počet merných jednotiek:  	21*1,1*0,3 + 17,1*2,2*0,3 = 18,22 m3 OP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oporny múr oproti reštaurácii | 2005 | 14 | 46 | 60 | 23,33 | 76,67 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 18,22 m3 OP * 51,62 €/m3 OP * 2,494 * 1,01 | 2 369,10 |
| Technická hodnota | 76,67 % z 2 369,10 € | 1 816,39 |

##### 2.2.7 Terasa pri pristrešku na p.č. 8943/1

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	822 2,5 Spevnené plochy

Kód KS:	2112 Miestne komunikácie

Kód KS2:	2111 Cestné komunikácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)

Bod:	8.1. Plochy s prašným povrchom

Položka:	8.1.a) Štrkové do hrúbky 150 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	305/30,1260 = 10,12 €/m2 ZP

Počet merných jednotiek:  	10,5*6,6 = 69,3 m2 ZP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terasa pri pristrešku na p.č. 8943/1 | 2016 | 3 | 27 | 30 | 10,00 | 90,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 69,3 m2 ZP * 10,12 €/m2 ZP * 2,494 * 1,01 | 1 766,57 |
| Technická hodnota | 90,00 % z 1 766,57 € | 1 589,91 |

##### 2.2.8 Oporný mur terasy pri pristrešku na p.č. 8943/1

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	815 4 Oporné múry

Kód KS:	2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	9. Oporné múry (JKSO 815 4)

Bod:	9.3. Betónové - monolitické

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	1300/30,1260 = 43,15 €/m3 OP

Počet merných jednotiek:  	(10,5 + 10,5 + 6,5)*0,3*1 = 8,25 m3 OP

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oporný mur terasy pri pristrešku na p.č. 8943/1 | 2016 | 3 | 57 | 60 | 5,00 | 95,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 8,25 m3 OP * 43,15 €/m3 OP * 2,494 * 1,01 | 896,71 |
| Technická hodnota | 95,00 % z 896,71 € | 851,87 |

##### 2.2.9 Prípojka vody

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	827 1 Vodovod

Kód KS:	2222 Miestne potrubné rozvody vody

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	1. Vodovod (JKSO 827 1)

Bod:	1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC

Položka:	1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	1250/30,1260 = 41,49 €/bm

Počet merných jednotiek:  	31 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prípojka vody | 2005 | 14 | 36 | 50 | 28,00 | 72,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 31 bm * 41,49 €/bm * 2,494 * 1,01 | 3 239,84 |
| Technická hodnota | 72,00 % z 3 239,84 € | 2 332,68 |

##### 2.2.10 Prípojka kanalizacie do čov

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	827 2 Kanalizácia

Kód KS:	2223 Miestne kanalizácie

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	2. Kanalizácia (JKSO 827 2)

Bod:	2.3. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie plastové

Položka:	2.3.a) Prípojka kanalizácie DN 110 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	530/30,1260 = 17,59 €/bm

Počet merných jednotiek:  	14 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prípojka kanalizacie do čov | 2005 | 14 | 36 | 50 | 28,00 | 72,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 14 bm * 17,59 €/bm * 2,494 * 1,01 | 620,31 |
| Technická hodnota | 72,00 % z 620,31 € | 446,62 |

##### 2.2.11 ČOV

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	Malé čistiarne odpadových vôd vrátane technológie

Kód KS:	2ex Inžinierske stavby

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	31. Malé čistiarne odpadových vôd vrátane technológie

Bod:	31.2. Výkonu do 8. ekv. (napr. typ SX 8)

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	86250/30,1260 = 2862,98 €/Ks

Počet merných jednotiek:  	1 Ks

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČOV | 2005 | 14 | 16 | 30 | 46,67 | 53,33 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 1 Ks * 2862,98 €/Ks * 2,494 * 1,01 | 7 211,67 |
| Technická hodnota | 53,33 % z 7 211,67 € | 3 845,98 |

##### 2.2.12 Prípojka plynu

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	827 5 Plynovod

Kód KS:	2221 Miestne plynovody

Kód KS2:	2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	5. Plynovod (JKSO 827 5)

Bod:	5.2. Prípojka plynu DN 40 mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	460/30,1260 = 15,27 €/bm

Počet merných jednotiek:  	49 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prípojka plynu | 2005 | 14 | 36 | 50 | 28,00 | 72,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 49 bm * 15,27 €/bm * 2,494 * 1,01 | 1 884,75 |
| Technická hodnota | 72,00 % z 1 884,75 € | 1 357,02 |

##### 2.2.13 Prípojka elektriny z p.č. 8943/2

ZATRIEDENIE STAVBY

Kód JKSO:	828 7 Elektrické rozvody

Kód KS:	2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

Kategória:	7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7)

Bod:	7.1. NN prípojky

Položka:	7.1.k) káblová prípojka zemná Al 4*25 mm*mm

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:  	480/30,1260 = 15,93 €/bm

Počet káblov: 	1

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:  	9,56 €/bm

Počet merných jednotiek:  	11 bm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: 	kCU = 2,494

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 	kM = 1,01

TECHNICKÝ STAV

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom

| Názov | Začiatok užívania | V [rok] | T [rok] | Z [rok] | O [%] | TS [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prípojka elektriny z p.č. 8943/2 | 2005 | 14 | 36 | 50 | 28,00 | 72,00 |

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA

| Názov | Výpočet | Hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Východisková hodnota | 11 bm * (15,93 €/bm + 0 * 9,56 €/bm) * 2,494 * 1,01 | 441,39 |
| Technická hodnota | 72,00 % z 441,39 € | 317,80 |

#### 2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

| Názov | Východisková hodnota [€] | Technická hodnota [€] |
| --- | --- | --- |
| Reštaurácia s.č. 7552 na p.č. 8943/5 | 391 657,39 | 336 825,36 |
| Prístešok pre sedenie na p.č. 8943/1 | 17 992,90 | 17 318,17 |
| Oplotenie areálu pletivo - čast patriaca k pozemkom | 9 481,71 | 7 395,73 |
| Oplotenie areálu murované | 6 346,08 | 5 182,84 |
| Prístrešok pre drevo na p.č. 8943/1 | 5 635,15 | 4 395,42 |
| Prestrešenie pri reštaurácii | 8 348,37 | 4 452,19 |
| Oporny múr oproti reštaurácii | 2 369,10 | 1 816,39 |
| Terasa pri pristrešku na p.č. 8943/1 | 1 766,57 | 1 589,91 |
| Opormý mur terasy pri pristešku na p.č. 8943/1 | 896,71 | 851,87 |
| Prípojka vody | 3 239,84 | 2 332,68 |
| Prípojka kanalizacie do čov | 620,31 | 446,62 |
| ČOV | 7 211,67 | 3 845,98 |
| Prípojka plynu | 1 884,75 | 1 357,02 |
| Prípojka elektriny z p.č. 8943/2 | 441,39 | 317,80 |
| Celkom: | 457 891,94 | 388 127,98 |

### 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

a) Analýza polohy nehnuteľnosti:

Ide o nehnuteľnosti ako sučasť areálu nazvaného Penzion pod Vlkolincom a to stavba reštauracie s izbami v podkroví. Ide o uzavretý areál v lokalite tzv. Biely potok.

b) Analýza využitia nehnuteľnosti:

Stavba je užívaná na účel reštaurácie s izbami v podkroví

c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:

Známe riziká - Prístup na podkrovie reštaurácie k izbám je cez stavbu na p.č. 8942 a prípojka elektriny je zo stavby na p.č. 8943/2.

Závady viaznúce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou:

Ťarchy – vid na LV v prílohe.

#### 3.1 STAVBY

##### 3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

###### 3.1.1.1  STAVBY NA BÝVANIE

Vzhľadom na polohu nehnuteľnosti, okolité životné prostredie, typ nehnuteľnosti a kvalitu použitých materiálov , dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom predajnosti vo výške 0,5.

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 	0,5

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

| Trieda | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| I. trieda | III. trieda + 200 % = (0,500 + 1,000) | 1,500 |
| II. trieda | Aritmetický priemer I. a III. triedy | 1,000 |
| III. trieda | Priemerný koeficient | 0,500 |
| IV. trieda | Aritmetický priemer V. a III. triedy | 0,275 |
| V. trieda | III. trieda - 90 % = (0,500 - 0,450) | 0,050 |

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

| Číslo | Popis/Zdôvodnenie | Trieda | kPDI | Váha vI | Výsledok kPDI*vI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trh s nehnuteľnosťami |  |  |  |  |
|  | dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe | III. | 0,500 | 13 | 6,50 |
| 2 | Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce |  |  |  |  |
|  | časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce | III. | 0,500 | 30 | 15,00 |
| 3 | Súčasný technický stav nehnuteľností |  |  |  |  |
|  | veľmi dobre udržiavaná nehnuteľnosť | I. | 1,500 | 8 | 12,00 |
| 4 | Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. | I. | 1,500 | 7 | 10,50 |
| 5 | Príslušenstvo nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | bez dopadu na cenu nehnuteľnosti | III. | 0,500 | 6 | 3,00 |
| 6 | Typ nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zástavbe - s kompletným zázemím, s výborným dispozičným riešením. | II. | 1,000 | 10 | 10,00 |
| 7 | Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti |  |  |  |  |
|  | dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 % | II. | 1,000 | 9 | 9,00 |
| 8 | Skladba obyvateľstva v mieste stavby |  |  |  |  |
|  | priemerná hustota obyvateľstva | II. | 1,000 | 6 | 6,00 |
| 9 | Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám |  |  |  |  |
|  | orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná | III. | 0,500 | 5 | 2,50 |
| 10 | Konfigurácia terénu |  |  |  |  |
|  | rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% | I. | 1,500 | 6 | 9,00 |
| 11 | Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby |  |  |  |  |
|  | elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa | II. | 1,000 | 7 | 7,00 |
| 12 | Doprava v okolí nehnuteľnosti |  |  |  |  |
|  | železnica, autobus a miestna doprava | II. | 1,000 | 7 | 7,00 |
| 13 | Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) |  |  |  |  |
|  | okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a základné služby | II. | 1,000 | 10 | 10,00 |
| 14 | Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby |  |  |  |  |
|  | les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m | III. | 0,500 | 8 | 4,00 |
| 15 | Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby |  |  |  |  |
|  | bez akéhokoľvek poškodenia ovzdušia, vodných tokov, bez nadmernej hlučnosti | I. | 1,500 | 9 | 13,50 |
| 16 | Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. |  |  |  |  |
|  | bez zmeny | III. | 0,500 | 8 | 4,00 |
| 17 | Možnosti ďalšieho rozšírenia |  |  |  |  |
|  | rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej zástavby | IV. | 0,275 | 7 | 1,93 |
| 18 | Dosahovanie výnosu z nehnuteľností |  |  |  |  |
|  | bežný prenájom nehnuteľností | III. | 0,500 | 4 | 2,00 |
| 19 | Názor znalca |  |  |  |  |
|  | dobrá nehnuteľnosť | II. | 1,000 | 20 | 20,00 |
|  | Spolu |  |  | 180 | 152,93 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 152,93/ 180 | 0,85 |
| Všeobecná hodnota | VŠHS = TH * kPD = 388 127,98 € * 0,850 | 329 908,78 € |

#### 3.2 POZEMKY

##### 3.2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

###### 3.2.1.1 POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

| Parcela | Druh pozemku | Vzorec | Spolu výmera [m2] | Podiel | Výmera [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8943/1 | ostatná plocha | 1157 | 1157,00 | 1/1 | 1157,00 |
| 8943/5 | zastavané plochy a nádvoria | 307 | 307,00 | 1/1 | 307,00 |
| 8943/6 | ostatná plocha | 785 | 785,00 | 1/1 | 785,00 |
| 8943/7 | ostatná plocha | 137 | 137,00 | 1/1 | 137,00 |
| Spolu výmera |  |  |  |  | 2 386,00 |

Obec:    	Ružomberok

Východisková hodnota: 	VHMJ = 9,96 €/m2

| Označenie a názov koeficientu | Hodnotenie | Hodnota koeficientu |
| --- | --- | --- |
| kS koeficient všeobecnej situácie | 3. obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a rekreačné oblasti pre individuálnu rekreáciu, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné zóny na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 obyvateľov | 1,00 |
| kV koeficient intenzity využitia | 5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným vybavením, - rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, - nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so štandardným vybavením | 1,05 |
| kD koeficient dopravných vzťahov | 4. pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy | 1,00 |
| kF koeficient funkčného využitia územia | 3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) | 1,30 |
| kI koeficient technickej infraštruktúry pozemku | 3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) | 1,20 |
| kZ koeficient povyšujúcich faktorov | 4. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) | 1,80 |
| kR koeficient redukujúcich faktorov | 0. nevyskytuje sa | 1,00 |

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

| Názov | Výpočet | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Koeficient polohovej diferenciácie | kPD = 1,00 * 1,05 * 1,00 * 1,30 * 1,20 * 1,80 * 1,00 | 2,9484 |
| Jednotková hodnota pozemku | VŠHMJ = VHMJ * kPD = 9,96 €/m2 * 2,9484 | 29,37 €/m2 |
| Všeobecná hodnota pozemku | VŠHPOZ = M * VŠHMJ = 2 386,00 m2 * 29,37 €/m2 | 70 076,82 € |

VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH

| Názov | Výpočet | Všeobecná hodnota pozemku v celosti [€] |
| --- | --- | --- |
| parcela č. 8943/1 | 1 157,00 m2 * 29,37 €/m2 * 1 / 1 | 33 981,09 |
| parcela č. 8943/5 | 307,00 m2 * 29,37 €/m2 * 1 / 1 | 9 016,59 |
| parcela č. 8943/6 | 785,00 m2 * 29,37 €/m2 * 1 / 1 | 23 055,45 |
| parcela č. 8943/7 | 137,00 m2 * 29,37 €/m2 * 1 / 1 | 4 023,69 |
| Spolu |  | 70 076,82 |

## III. ZÁVER

### 1. OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka zadávateľa: Aká je  všeobecná  hodnota stavby  reštauracie s.č. 7552 na p.č. 8943/5, vonkajších úprav a pozemkov v obci Ružomberok, k.ú. Ružomberok  vedených na LV č. 14726 ?

Odpoveď na otázku: Všeobecná  hodnota stavby  reštauracie s.č. 7552 na p.č. 8943/5, vonkajších úprav a pozemkov v obci Ružomberok, k.ú. Ružomberok  vedených na LV č. 14726 je 400.000,00 eur  .

### 2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

| Názov | Všeobecná hodnota [€] |
| --- | --- |
| Stavby |  |
| Reštaurácia s.č. 7552 na p.č. 8943/5 | 286 301,55 |
| Prístrešok pre sedenie na p.č. 8943/1 | 14 720,44 |
| Oplotenie areálu pletivo - čast patriaca k pozemkom | 6 286,37 |
| Oplotenie areálu murované | 4 405,41 |
| Prístrešok pre drevo na p.č. 8943/1 | 3 736,11 |
| Prestrešenie pri reštaurácii | 3 784,36 |
| Oporný múr oproti reštaurácii | 1 543,93 |
| Terasa pri pristrešku na p.č. 8943/1 | 1 351,42 |
| Oporný múr terasy pri prisrtešku na p.č. 8943/1 | 724,09 |
| Prípojka vody | 1 982,78 |
| Prípojka kanalizácie do čov | 379,63 |
| ČOV | 3 269,08 |
| Prípojka plynu | 1 153,47 |
| Prípojka elektriny z p.č. 8943/2 | 270,13 |
| Pozemky |  |
| Pozemky v ZÚO - parc. č. 8943/1 (1 157 m2) | 33 981,09 |
| Pozemky v ZÚO - parc. č. 8943/5 (307 m2) | 9 016,59 |
| Pozemky v ZÚO - parc. č. 8943/6 (785 m2) | 23 055,45 |
| Pozemky v ZÚO - parc. č. 8943/7 (137 m2) | 4 023,69 |
| Všeobecná hodnota celkom | 399 985,60 |
| Všeobecná hodnota zaokrúhlene | 400 000,00 |

Slovom: Štyristotisíc Eur

V Žiari nad Hronom   dňa 5.3.2019	Ing. Sviržovský Štefan

## IV. PRÍLOHY

.     Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 14726

.     Kópia z katastrálnej mapy

.     Kolaudačné rozhodnutie

.     Nákresová dokumentácia

.     fotodokumentácia

## V. ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok  som vypracoval  ako znalec  zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore 37 00 00 Stavebníctvo a odvetvie   37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností , evidenčné číslo znalca 913271.

Znalecký úkon je zapísaný v denníku  pod číslom 45/2019.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

Podpis znalca